Городская Дума

г. Дзержинска

# Р Е Ш Е Н И Е

от  «_____»_______________2020 г.                                                    №_________

О внесении изменений в постановление городской Думы от 29.12.2010 № 28

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», приказом от 05.03.2018 № 44/од Министерства строительства Нижегородской области «Об утверждении методических рекомендаций по установке типовых временных средств ограждений, обустройства и оформления строительных площадок в городе Нижний Новгород и Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях создания комфортной городской среды городская Дума решила:

# Внести в Правила производства земляных работ, прокладки инженерных коммуникаций и сооружений на территории города, утвержденные постановлением городской Думы от 29.12.2010 № 28 (с изменениями от 30.06.2016 № 197) следующие изменения:

# преамбулу изложить в следующей редакции:

# «Правила производства земляных работ, прокладки инженерных коммуникаций и сооружений на территории города (далее - Правила) устанавливают порядок организации и проведения земляных и дорожных работ, а также плановых и аварийно-восстановительных работ (далее по тексту настоящих Правил - работы), определяют единый порядок оформления разрешений на производство работ, содержат требования к обустройству и содержанию мест производства работ, содержанию строительных площадок, восстановления благоустройства территории, требования к ограждениям»;

# часть 1 статьи 1 дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

# «аннулирование разрешения – лишение права производства работ на объекте;

# приостановление действия разрешения – временное запрещение производства работ на период до полного устранения выявленных нарушений»;

# в  статье 2:

# а) часть 1 дополнить пунктами девятым – четырнадцатым следующего

# содержания:

# « 9)  вынос инженерных коммуникаций с пятен застройки;

# 10) вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, разделительных полос, зон зеленых насаждений;

# 11)  установка (замена) опор линий электропередачи, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения;

# 12) инженерные изыскания, установка геодезических знаков;

# 13) установка строительных лесов и стационарных вышек при реконструкции, капитальном и текущем ремонте фасадов зданий и сооружений, а также при обследовании фасадов зданий (сооружений);

# 14) производство земляных, дорожных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том числе при посадке (пересадке) деревьев, локальном и комплексном восстановлении нарушенного благоустройства»;

# б) дополнить частью 3 следующего содержания:

# «3. Оформление разрешения не требуется на производство следующих видов работ:

# 3.1. срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя в пределах одного объекта и при общей площади зоны проведения работ до 300 кв.м с восстановлением покрытия в течение суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

# 3.2. ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта при общей площади зоны проведения работ до 300 кв.м с восстановлением покрытия в течение трех суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

# 3.3. заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия;

# 3.4. поверхностная обработка дорожного покрытия;

# 3.5. перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м;

# 3.6. замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов;

# 3.7. профилировка и планировка дорожного покрытия переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов;

# 3.8. очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений;

# 3.9. наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена их отдельных элементов, установка на тротуарах и в зоне зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м;

# 3.10. работы на мостах, путепроводах, набережных, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформационных швов, опор освещения, тротуарных плит, откосов и конусов, при условии проведения работ без ограничения дорожного движения;

# 3.11. уход за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен снесенных), пешеходными дорожками парков, садов, скверов»;

# в статье 5:

# а) название статьи изложить в следующей редакции:

# «Статья 5. Порядок продления срока действия разрешения на производство работ, приостановление и аннулирование разрешения на производство работ»;

# б) дополнить частями семь и восемь следующего содержания:

# «7.  Действие разрешения может быть приостановлено в случаях:

# - выявления нарушений установленного порядка оформления разрешения, временного прекращения действия разрешений, согласований, на основании которых он был выдан;

# - возникновения деформаций конструкций и элементов зданий и сооружений, расположенных вблизи строительной площадки.

# Приостановление действия разрешения осуществляется на основании сообщений заинтересованных лиц. При этом разрешение изымается, взамен выдается предписание на прекращение работ до устранения нарушений. В разрешении делается отметка о сроке приостановления его действия.

# Восстановление действия разрешения производится по письменному обращению с подтверждением устранения нарушений.

# 8.  В течение 10 дней со дня начала работ, указанного в разрешении, обратиться с заявлением об аннулировании разрешения, если в течение срока его действия работы не начаты.

# Аннулирование разрешения производится также в случаях:

# - возникновения на строительном объекте угроз безопасности жизни или здоровью людей или движению транспорта, для устранения которых требуется привлечение других подрядных организаций или служб города;

# - ведения работ после приостановления действия разрешения или неустранения причин, приведших к его приостановлению;

# - выявления грубых нарушений установленного порядка оформления разрешения, прекращения действия разрешений (документов, согласований), на основании которых он был выдан»;

# в статье 8:

# а) часть 2 дополнить третьим предложением следующего содержания:

# «Производитель работ обязан обеспечить надлежащее содержание мостиков (пешеходных сооружений) через траншеи»;

# б) первое предложение части 7 изложить в следующей редакции:

# «При производстве работ место вскрытия дорожных покрытий, тротуаров, газонов должно быть ограждено, по периметру ограждения должны быть с установлены предупредительные надписи и знаки, необходимые указатели и сигнальное (аварийное) освещение»;

# дополнить главой 4 следующего содержания:

# «Глава 4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЯМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# Статья 9. Виды ограждений.

# 1.	Ограждение строительной площадки, места производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций устанавливается в зависимости от вида огораживаемой площадки согласно приложению № 5 к настоящим Правилам:

# тип 1 (ограждение сетчатое серого цвета) RAL 7042 - для ограждения участков мест производства земляных работ на внутридворовой территории;

# тип 2 (ограждение сетчатое оранжевого цвета) RAL 2004 - для ограждения участков прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций неглубокого заложения (до 0,5 м), а также для ограждения участков прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций глубокого заложения (более 0,5 м) при аварийном разрытии для ремонта подземных коммуникаций и последующем восстановлении нарушенного благоустройства после проведения ремонта подземных коммуникаций;

# тип 3 (комбинированное), тип 4 (совмещенное), тип 5 (глухое) RAL 7032, 7042 - для ограждения строительных площадок при новом строительстве (реконструкции) зданий; участков прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций глубокого заложения (более 0,5 м), за исключением случаев, при которых используется тип 2; при строительстве и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства;

# тип 6 (из металлической сетки) RAL 7032, 7042, тип 7 (ограждающая сетка) RAL 7032 - при ремонте и реконструкции фасадов; при ремонте кровель зданий и сооружений;

# тип 8 (бетонное) - для ограждения строительной площадки при новом строительстве комплекса зданий и сооружений;

# тип 9 (пластиковые секционные - водоналивной блок) - для краткосрочного (до 5 дней) ограждения мест производства работ по ремонту дорожного покрытия.

# 2.	Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Срок устранения повреждения ограждений составляет одни сутки с момента повреждения.

# 3.	Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов ограждений следует принимать в соответствии с таблицей 1.

# Таблица 1

| Инженерные сети | Минимальные расстояния фундаментов ограждений (м) |
| --- | --- |
| Водопровод и напорная канализация | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 1,5 |
| Дренаж | 1 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 |
| Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 1,5 |
| Кабели силовые напряжением 110 - 220 кВ | 1,5 |
| Кабели силовые иных напряжений и кабели связи | 0,5 |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 1,5 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 |

# 4.	Ограждения 44. Ограждения земельных участков объектов площадью более 5 га должны иметь не менее двух выездов.

# Ограждения парков, садов, скверов:

# - высокие ограждения устанавливаются по границам парков и садов и имеют высоту 2-3 м;

# - ограждения высотой 1,8-2 м устанавливаются по границам скверов, обособленных участков парков (городок аттракционов, хозяйственная зона);

# - ограждения высотой 1,2-1,5 м устанавливаются в опасных (вблизи обрывов, водных объектов) местах садово-паркового объекта для ограничения доступа на территорию;

# - ограждения высотой 0,3-0,8 м устанавливаются для сохранения природной и декоративной функции территории у цветников, партеров.

# 5. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, ограждаются сетчатым ограждением высотой не менее 2,5 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - не менее 1,2 м.

# 6. Ограждение площадки для выгула животных должно выполняться из легкой сетки высотой не менее 1,5 м, а площадки для дрессировки собак - высотой не менее 2,0 м. При этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму»;

# Статьи 9 и 10 признать утратившими силу;

# Дополнить главой 5 следующего содержания:

# «Глава 5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, НАРУШЕННОГО В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

# Статья 10. Порядок восстановления нарушенного благоустройства после производства работ

# 1.  В период гарантийного срока (5 лет на магистралях, улицах городского и районного значения, имеющих твердое покрытие; не менее 3 лет на местных проездах, тротуарах и прочих территориях) после завершения работ заказчиком работ контролируется состояние объекта. При возникновении просадок грунта и деформаций дорожного полотна, выявленных администрацией города Дзержинска, в течение суток с момента выявления просадок грунта, деформации дорожного полотна заказчиком принимаются меры к их ликвидации.

# 2. После проведения обратной засыпки производителем работ осуществляется благоустройство растительным грунтом на толщину                  30 см с высевом семян газонных трав.

# 3.  Восстановление нарушенного благоустройства выполняется:

# - вдоль проезжей части дорог, тротуаров на всю ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия;

# - на пересечении проезжей части дорог, тротуаров в обе стороны разрытия на расстоянии от края: 2 м при глубине траншеи до 1 м, 10 м при глубине траншеи более 1 м.

# При открытом способе производства работ на проезжей части дорог, тротуарах, площадях, внутриквартальных проездах работы по вскрытию покрытия производятся устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котлована).

# 4. Технологическая последовательность восстановления асфальтобетонных покрытий должна выполняться при температурах наружного воздуха не ниже +10 °С осенью и +5 °С весной.

# 5. Производитель работ обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла при окончании производства работ и восстановления нарушенного благоустройства:

# 1) обратная установка бордюрного камня, качественное восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, внутриквартального и внутридворового проезда, тротуара;

# 2) восстановление плодородного слоя почвы, планировка на объектах озеленения, участках зеленых насаждений с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.

# 6. Восстановление покрытия дорог и тротуаров осуществляется круглогодично.

# При проведении работ в зимний период обеспечивается:

# - восстановление несущего слоя основания и верхнего слоя из холодной асфальтобетонной смеси или временного покрытия из брусчатки;

# - контроль за состоянием покрытия дорог и тротуаров.

# Восстановление постоянного покрытия и нарушенного благоустройства территории в полном объеме осуществляется не ранее 25 апреля.

# 7. По окончании основных работ производитель работ обязан восстановить нарушенное благоустройство в срок, указанный в разрешении.

# Производитель работ после проведения работ обязан убрать с места производства работ материалы и конструкции, строительный и иной мусор, ограждения.

# 8. Производители работ, не имеющие возможности выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами, заключают договоры со специализированными организациями, имеющими право на выполнение соответствующих видов работ.

# 9. Уполномоченный орган в месте производства работ осуществляет мониторинг за восстановлением нарушенного благоустройства при производстве работ.

# 10. Приемка выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме оформляется актом, составленным по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам»;

# 9)   дополнить приложением 5 следующего содержания:

# «потом картинки вставлю».

# Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

# Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

# Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет         городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

| Председатель городской Думы В.Г. Николаева |  | Глава города И.Н. Носков |
| --- | --- | --- |

| Начальник управления муниципального контроля администрации города А.А. Кошкин «_____»_______________________2020 г. |  | Заместитель главы администрации городского округа Д.Е. Дергунов «_____» ______________________2020г. Заместитель главы администрации городского округа Ю.А. Ашуркова «_____» ______________________2020г. Начальник правового управления администрации города О.Я. Губа «_____»_______________________2020 г Председатель комитета городской Думы О.В. Богданов «_____»_______________________2020 г. Руководитель аппарата городской Думы Ю.П. Бобров «_____»_______________________2020 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник правового управления городской Думы Н.В. Ненашкин «_____»_______________________2020 г. |